## Slide 1: Skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů (požadavky platné po novelizaci právních předpisů v roce 2021)
Lada Kozlovská
Jan Klír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
tel. 603 520 684, klir@vurv.cz www.vurv.cz tel. 733 375 632, kozlovska@vurv.cz www.nitrat.cz

## Slide 2: Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech (pod č. 299/2021 Sb.) – účinnost změn od 1. 10. 2021
  mimo 2 novelizační body s odloženou účinností od 1. 1. 2022
    § 9 odst. 7 písm. c) – vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (platí pro všechny zemědělské podnikatele),
    § 9 odst. 8 – vedení evidence hnojení a evidence výnosů elektronickou formou (platí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha)
Novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (č. 312/2021 Sb.) – účinnost od 1. 10. 2021, další novela pod č. 392/2021 Sb. – účinnost od 1. 11. 2021
Nová vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv, která s účinností od 1. 10. 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 273/1998 Sb.
Novela vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, vydaná pod č. 392/2021 Sb. – účinnost od 1. 11. 2021

## Slide 3: Úpravy v terminologii zákona o hnojivech
  Náhrada pojmu „pomocné rostlinné přípravky“ pojmem „rostlinné biostimulanty“, dle nařízení (ES) č. 1107/2009, a to i v názvu zákona o hnojivech.
  Zrušení legislativní zkratky „pomocné látky“, původně používané pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty.
  Definice technologických vod: samostatně skladované a používané pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat nebo jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku (přesun a rozšíření definice z vyhlášky č. 377/2013 Sb.; nově je umožněno použití i technologických vod vznikajících mimo zemědělskou prvovýrobu).

## Slide 4: Úpravy v terminologii zákona o hnojivech
  Definice digestátu: organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu (ve vyhlášce č. 474/2000 Sb. jsou následně definovány i složky po mechanické separaci digestátu, včetně upřesnění jejich názvů: fugát digestátu, separát digestátu).
  Definice příkrmiště: část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.

## Slide 5: Obecné rozdělení hnojivých látek
Minerální hnojiva | Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy ve formě minerálních látek získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním či chemickým postupem. Úředně je mezi minerální hnojiva zařazena i močovina (dusík v organické formě). | NPK, LAD, LAV, síran amonný, močovina, amofos, DS, DAM
Organická hnojiva | Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v organické formě. | Komposty, digestáty
Organominerální hnojiva | Hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v minerální a organické formě. | Melasové výpalky obohacené
Statková hnojiva | Vedlejší produkt vznikající při chovu hospodářských zvířat nebo rostlinný zbytek nesklizený při pěstování kulturních plodin (zpravidla sláma nebo rostliny na zelené hnojení), není-li dále upravován; za úpravu se přitom nepovažují přirozené procesy přeměn při skladování, mechanická separace kejdy a přidávání látek snižujících ztráty živin nebo zlepšujících účinnost živin. | Hnůj, kejda, močůvka, sláma
Další hnojivé látky | Látky, které obsahují určité množství deklarovaných živin a za stanovených podmínek je lze použít na zemědělskou půdu | Upravené kaly, sedimenty

## Slide 6: Skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů nebo substrátů
  Základní povinnosti dle zákona o hnojivech
1. Uskladnit odděleně. | Neplatí pro statková hnojiva a organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu (kompost, digestát, …)
2. Označit čitelným způsobem. | 
3. Zajistit, že nedojde k mísení s jinými látkami. | 
4. Vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a skladovaném množství. | Platí pro všechna hnojiva (včetně statkových), pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty

## Slide 7: Skladování minerálních hnojiv
Tuhá minerální hnojiva
Na volných zpevněných plochách lze skladovat jen balená hnojiva, a to maximálně 1 měsíc, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy.
Ve skladech lze skladovat volně ložená i balená hnojiva:
  Volně ložená hnojiva se skladují
    v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,
    v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo
    v zásobnících.
  Balená hnojiva se skladují:
    pouze v obalech k tomu určených,
    do hmotnosti 50 kg v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m; při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách,
    nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách (nebo dle výrobce i jinak).

## Slide 8: Skladování minerálních hnojiv
  Balená minerální jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného (celkový obsah obou forem dusíku – nitrátové a amonné formy nad 28 %) se skladují na základě speciálních podmínek.
Kapalná minerální hnojiva
Skladování na volných zpevněných plochách v max. objemu jednoho balení 1 000 litrů před použitím, maximálně 1 měsíce, pokud jsou chráněna před povětrnostními vlivy.
Skladování v nádržích označených názvem skladovaného hnojiva; nádrž musí být umístěná v záchytné vaně, která má větší objem než nádrž, musí mít vybudovaný kontrolní systém zjištění úniku hnojiva. U těchto nádrží nemusí být prováděny zkoušky těsnosti.
Na zemědělské půdě lze uložit
Vápenaté hnojivo „cukrovarská šáma“ (max. 24 měsíců).
  Hnojiva na bázi mletých vápenců (max. 2 měsíce).

## Slide 9: Skladování organických a organominerálních hnojiv a technologických vod
Kapalná organická a organominerální hnojiva a technologické vody
Skladování v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách; musí být zamezeno přítoku povrchových nebo srážkových vod; kontrolní systém.
Jímky a nádrže odpovídají kapacitně nejméně čtyřměsíční předpokládané produkci digestátu nebo fugátu digestátu. U provozů bioplynových stanic, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.
Balená tuhá organická a organominerální hnojiva
Na volných zpevněných plochách lze skladovat jen balená hnojiva, a to maximálně 1 měsíc, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy.
Ve skladech za stejných podmínek jako hnojiva minerální.

## Slide 10: Skladování organických a organominerálních hnojiv
Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva
Skladují se ve stavbách zabezpečených stejným způsobem jako stavby pro skladování tuhých statkových hnojiv, nebo ve skladech jako volně ložená minerální hnojiva.
Tuhé organické hnojivo kompost a separát digestátu mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců na místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech (toto platí obecně – mimo ZOD).
V ZOD mohou být uložena tato hnojiva na zemědělské půdě nejdéle 12 měsíců na místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 4 letech.

## Slide 11: Skladování statkových hnojiv
Obecně: vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném množství
Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by měl mít:
přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze dokladovat vlastní evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů - komerční evidenční softwary, aplikace EPH v Portálu farmáře),
doklady o nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.),
přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z bioplynové stanice, kompost),
záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv,
dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek),
evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení).

## Slide 12: Produkce statkových hnojiv
Vyhláška č. 377/2013 Sb. umožňuje preferovat vlastní údaje před „normativy“. Vlastní údaje o produkci musí být získány prokazatelným způsobem, zejména vážením nebo měřením objemu nebo výpočtem podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod.
Pokud nejsou k dispozici vlastní údaje o produkci statkových hnojiv, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.
Optimálně 1x za měsíc.
Použití evidenčních systémů – např. EPH v Portálu farmáře, další komerční programy.

## Slide 13: Příklad skladové karty polního složiště
Skladová karta - uložení hnoje na zemědělské půdě |  |  |  |  | 
Zemědělský závod | Jan Kučera | Polní složiště | U křížku | Měrná jednotka | tuny (v přepočtu z chlévské mrvy na hnůj)
Období | 2018 - 2019 | DPB | 8501/3 |  | 
Datum (měsíc, rok) | Druh hnojiva | Příjem | Výdej | Zásoba | Poznámka
VI. 2018 | hnůj skotu | 300 |  | 300 | 
VI. 2018 | hnůj prasat | 25 |  | 325 | 20.06. oborání složiště
VII. 2018 | hnůj skotu | 300 |  | 625 | 
VII. 2018 | hnůj prasat | 25 |  | 650 | 
VIII. 2018 | hnůj skotu | 300 |  | 950 | 
VIII. 2018 | hnůj prasat | 25 |  | 975 | 
VIII. 2018 | hnůj směs |  | 850 | 125 | hnojení pod řepky
IX. 2018 | hnůj skotu | 300 |  | 425 | 

## Slide 14: Skladování tekutých statkových hnojiv
Zabránit úniku do okolí a vod, včetně zabezpečení systému zjištění úniku. Zkoušky těsnosti (§ 39 zákona o vodách).
Skladují se v nepropustných nádržích, v zemních jímkách nebo v podroštových prostorech ve stájích se zamezením přítoku povrchových nebo srážkových vod.
U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity skladech nízkoemisní systémy.
Kapacitu skladu lze snížit až na dvouměsíční produkci, pokud jsou statková hnojiva uváděna do oběhu, jsou z nich vyráběna organická hnojiva (např. při výrobě bioplynu), nebo jsou likvidována jako odpad.
Skladovací kapacita | Produkce kejdy (měsíce) | Produkce močůvky (měsíce) | Produkce hnojůvky (měsíce)
Mimo ZOD | 4 | 3 | 3
ZOD | 6 | 6 | 5

## Slide 15: Skladování tuhých statkových hnojiv
Na zpevněném hnojišti:
Kapacita skladu musí obecně odpovídat 6ti měsíční produkci.
U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity skladech nízkoemisní systémy.
Nemusí být, pokud lze uložit na zemědělskou půdu.
Dno skladu – podélný sklon směrem k hnojůvkové jímce.
Sklon dna manipulačních ploch směr do sběrných žlábků nebo kanálků a do jímky.
Technický stav všech skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod, podle § 39, odst. 4, písm. b) a c) vodního zákona (= udržování skladů v dobrém technickém stavu, nepropustná úprava, vlastní kontrola min. 1x za 6 měsíců).

## Slide 16: Uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě
Obecně: pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a na místech schválených v havarijním plánu
Mimo ZOD: max. 24 měsíců, opakování nejdříve po 3 letech každoročního pěstování plodin
V ZOD: max. 12 měsíců (při meziskladování – max. 9 měsíců), opakování nejdříve po 4 letech každoročního pěstování plodin
  hnůj skotu, prasat, drůbeže může být uložen na zemědělské půdě až po tříměsíčním skladování na hnojišti
  meziskladování se nevyžaduje pro:
    hnůj z hluboké podestýlky, který se shromažďoval ve stáji nejméně 3 týdny
    hnůj skotu ze stelivových provozů bez produkce močůvky, při průměrné denní spotřebě steliva nad 6 kg/DJ (nebo jeho následném doplnění)
    statková hnojiva od jiných druhů zvířat (koně, ovce, kozy)

## Slide 17: Výběr míst vhodných k uložení statkových hnojiv, kompost a separát digestátu na zemědělské půdě v ZOD
  dostatečná vzdálenost od útvarů povrchových vod (min. 50 m, min. 100 m při sklonitosti pozemku nad 5°)
  mimo půdy meliorované, erozně ohrožené, písčité, s velmi propustným podložím nebo zamokřené (mapa v LPIS)
  řádné ošetřování skládky (netýká se kompostu):
    zabránění přítoku povrchové vody a odtoku hnojůvky (záchytné brázdy, přihrnutí zeminy, přidání slámy apod.)
    péče o celkový vzhled skládky statkových hnojiv (minimální výše 1,7 m, max. šířka 20 m, orientace delší stranou po spádnici)

## Slide 18: Místa nevhodná pro uložení hnoje, separátu digestátu a kompostu v LPIS

## Slide 19: Provozování příkrmiště
  Definice příkrmiště dle zákona o hnojivech: část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.
Příkrmiště je možné provozovat, pokud je
  vzdáleno nejméně 50 m od útvaru povrchových vod nebo na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů nejméně 100 m od útvaru povrchových vod a
  nejméně jednou ročně v období od 1. února do 30. dubna provedeno odstranění výkalů, steliva a zbytků krmiv.
Vzhledem k tomu, že při provozu příkrmiště vznikají tzv. závadné látky, a jedná se tak o potenciální zdroj znečištění vod, měla by být místa příkrmišť schválená v havarijním plánu (dle § 39 vodního zákona).

## Slide 20
Objemná krmiva určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat, tedy siláž nebo senáž lze skladovat volně ložená na zemědělské půdě jednorázově po dobu max. 8 měsíců (celková hmotnost do 200 t, sklizeno nejvýše z 10 ha), a to jen za stanovených podmínek:
  vzdálenost min. 50 m od zvláště chráněných území (NP, CHKO, rezervace, přírodní památky, …)
  vzdálenost min. 50 m od útvarů povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)
  pozemek – sklon do 5°, bez meliorace, bez zamokřených, propustných a lehkých písčitých půd
  zabezpečit, aby nedocházelo k ohrožení jakosti vod, poškození půd ani krmiv zeminou
  sušina materiálu větší než 33 %
  úložiště zakrýt tak, aby do něj nemohla vtékat srážková ani povrchová voda
  zabránit úniku výluhů mimo úložiště
  opakování na stejném místě uložit krmiva nejdříve po 4 letech od vyskladnění
Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (novela s účinností od 11. 2. 2020)

## Slide 21
Uvést půdu do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování.
Zahájení skladování oznámit orgánu ochrany ZPF, místo a dobu vodoprávnímu úřadu.
Skladová karta úložiště – datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu, termín vyskladnění.
Při opakovaném uložení objemných krmiv nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být splněno navíc:
  „místo vhodné k uložení objemných krmiv“ musí být schváleno v havarijním plánu,
  max. doba uložení 12 měsíců, od data založení.
Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech (novela s účinností od 11. 2. 2020)

## Slide 22: Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů – obecné požadavky
Rovnoměrné hnojení – neplatí v případě diferencovaného hnojení a vynechávání ochranných pásů (§ 9 zákona o hnojivech)
Zamezení poškození půdy – vnosu rizikových prvků limity stanovené ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, omezení dávek hnojiv, z důvodů „předběžné opatrnosti“ stanoví § 7 odst. 8 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobů používání hnojiv:
  maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny/ha v průběhu 3 let
  maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny/ha v průběhu 3 let
Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

## Slide 23: Omezení přísunu hnojiv (§ 7 odst. 8 vyhl. č. 377/2013 Sb.) – příklad přepočtu na množství hnojiva
Přepočet na hnojiva (při normativní sušině) |  | 
Hnojivo | normativní obsah sušiny (%) | maximální přívod, celkem za 3 roky (t/ha)
tekutá statková a kapalná organická hnojiva (obsah sušiny nejvýše 13 %) – max. dávka 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let |  | 
kejda skotu | 7,3 | 137
kejda prasat | 5,3 | 189
digestát z BPS | 5,8 | 172
tuhá statková a organická hnojiva (obsah sušiny nad 13 %) – max. dávka 20 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let |  | 
hnůj skotu | 22,0 | 91

## Slide 24: Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů – obecné požadavky
zákaz používání (§ 9 zákona o hnojivech), pokud je půda:
  zaplavená, přesycená vodou,
  pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo
  promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá
ve zranitelných oblastech (ZOD), AEKO, EZ přísnější požadavky:
  zaplavená, přesycená vodou,
  pokrytá sněhem, nebo promrzlá
Nevztahuje se na skliditelné rostlinné zbytky ani přívod dusíku hospodářskými zvířaty.
Povinný požadavek na hospodaření 1/7
Požadavek je platný i pro žadatele o dotace AEKO a EZ

## Slide 25: Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů – obecné požadavky
Zapravení hnojiv do půdy
Tekutá statková, kapalná organická hnojiva a technologické vody aplikované na povrch orné půdy zapracovat do půdy do 24 hodin (v případě hnojiv pocházejících ze zařízení podle zákona o integrované prevenci nejpozději do 12 hodin), s výjimkou
  řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a
  hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní.
Tuhá statková a tuhá organická hnojiva aplikovaná na povrch orné půdy zapracovat do půdy do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.
POZOR: V ZOD na pozemcích s ornou půdou bez porostu se sklonitostí nad 10 stupňů je podmínka zpřísněna na 24 hodin od aplikace!

## Slide 26: Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů – obecné požadavky
Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku (účinnost požadavku od 1. 7. 2022)
Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána
  na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a
  v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.
Před leteckou aplikací kapalných hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů nebo substrátů – povinnost zaslat na ÚKZÚZ hlášení, nejpozději 14 dnů před aplikací.

## Slide 27: Používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů – obecné požadavky
V zákoně o hnojivech je nově uvedeno (§ 9 odst. 1), že pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami.
Při stanovení potřeby hnojení (§ 7 odst. 5 vyhl. č. 377/2013 Sb.) se vychází:
z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, a to podle hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny provedeným v minulosti nebo údajů o odběru živin plodinami uvedených v příloze č. 6,
z množství přístupných živin v půdě (AZZP §10 zákona) a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),
z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu) a
z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

## Slide 28: Vedení evidence hnojení a výnosů
Povinnosti dle zákona o hnojivech
Povinnost vést evidenci o
  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích (tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy)
  upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a
  výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (účinnost od 1. 1. 2022)
Povinnost vést evidencí elektronickou formou pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha (účinnost od 1. 1. 2022).
Uchování evidencí nejméně 7 let (předložit na vyžádání při kontrole).
Záznam o použití hnojiva do 1 měsíce od ukončení jeho použití.

## Slide 29: Vedení evidence hnojení a výnosů
Základní požadavky na vedení evidencí stanoví vyhláška č. 377/2013 Sb.:
Obsah evidence – stanoveno v příloze vyhlášky (neúplný výčet - identifikační údaje, název plodiny, druh, odrůda, užitkový směr, datum výsevu nebo sadby, datum sklizně, plocha pěstované plodiny, průměrný výnos plodiny, druh hlavního produktu, datum použití hnojiva nebo datum zahájení pastvy, datum zapravení hnojiva nebo datum ukončení pastvy, přepočet na živiny).
Obsah živin ve statkových a organických hnojivech – výsledky rozborů obsahu živin nebo normativy podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. (novela upravuje některé hodnoty).
Povinnost evidence se nevztahuje na vedlejší produkty při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy (bez uvedení množství hmoty a živin). Doporučuje se ale evidovat zapravení všech rostlinných zbytků a meziplodin – kontrola dotačních podmínek.
Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty se do evidence zaznamenávají bez uvedení množství živin.
Vedení evidence – buď v písemné nebo v elektronické podobě (rok 2021 a od roku 2022 podnikatelé do 20 ha).
Zemědělští podnikatelé, kteří jsou povinni vést evidenci v elektronické podobě (nad 20 ha), ji předají (prvně v lednu 2023) prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách MZe.

## Slide 30: Technologické vody – úpravy povinností po změně předpisů
  Přenesení definice technologických vod z vyhlášky č. 377/2013 Sb. do zákona o hnojivech.
  Doplnění možnosti používat i jiné samostatně skladované technologické vody (= pomocné půdní látky), než ze zemědělské prvovýroby – např. vznikající při jednoduchém zpracování rostlinných produktů, ale s přidáním pouze vody a při uvedení do oběhu na „ohlášení“, jako typové pomocné půdní látky, typ „20.1“ (max. 1,5 % sušiny, max. 0,1 % N).
  Zavedení povinnosti zapravení technologických vod po aplikaci na ornou půdu bez porostu nejpozději do 24 hodin, do porostu je možná řádková aplikace hadicovými aplikátory nebo plošná aplikace do travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů, v období nejméně 1 měsíc před sklizní.
  Zákaz použití na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně.

## Slide 31: Technologické vody ze zemědělské prvovýroby
Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě při chovu hospodářských zvířat nebo při jednoduchém zpracování rostlinných produktů a jsou využívány pro vlastní potřebu, jako pomocné půdní látky.
Příklad technologických vod:
vody ze sanitace a očisty dojírny, mléčnice, čekárny, přeháněcích chodeb nebo stájových prostor po vyskladnění zvířat,
vody z praní brambor nebo mytí zeleniny,
voda v jímce u silážního žlabu - siláž zaplachtovaná + vysoká sušina,
voda v jímce u prázdného hnojiště nebo silážního žlabu.
Samostatné jímání a skladování = technologická voda
Společné jímání a skladování s kejdou, hnojůvkou nebo močůvkou = tekuté statkové hnojivo

## Slide 32: Technologické vody ze zemědělské prvovýroby
Zařazení
Pomocné půdní látky bez účinného množství živin, které půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňují, zlepšuje její stav nebo zvyšují účinnost hnojiv.
Obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku – musí být dokladováno rozborem (minimálně jednou ročně, vždy po jednorázové produkci při čištění stájí, před aplikací apod.).
Skladování
Pro technologické vody nejsou stanoveny požadavky na skladovací kapacity.
Povinnosti při samostatném skladování:
  uskladnit technologické vody odděleně,
  označit sklady technologických vod čitelným způsobem,
  zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami,
  evidovat skladování technologických vod, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu (= denní či měsíční produkce, přítok do nádrže), výdeji a skladovaném množství.

## Slide 33: Technologické vody ze zemědělské prvovýroby
Evidence o použití technologických vod na zemědělské půdě
V evidenci hnojení, jako pomocná půdní látka, bez uvedení množství živin (uvádí se pouze název a dávka – nejlépe v t/ha.
Produkce technologických vod
Lze stanovit vlastním zjišťováním např. na základě různých norem, údajů výrobců zařízení dojíren, sledování odběru vody v dojírně (vodoměr), stavu naplnění nádrží, počtu vyvezených cisteren apod.
Pokud nejsou k dispozici vlastní údaje, získané prokazatelným způsobem, lze použít „normativní“ údaje o produkci technologických vod uvedené ve vyhlášce č. 377/2013 Sb. (např. průměrná roční produkce technologických vod z dojírny, mléčnice a přilehlých prostor je vyhláškou stanovena na 5,6 t/DJ, tedy průměrná denní produkce je 20 litrů na dojenou krávu).

## Slide 34: Upravené kaly
Právní předpisy
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, s účinností od 1. 1. 2021 (§ 67–69)
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Kal = odpad (skupina 06):
kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností, potravinářského průmyslu a zemědělství, kal ze septiků a jiných podobných zařízení.
Upravený kal
kal, který byl podroben
  biologické úpravě,
  chemické úpravě,
  tepelné úpravě nebo
  jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací,
nebo přímo splňuje mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou
a pro který byl zpracován program použití kalů (dále jen „Program“).

## Slide 35: Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě
Osoba, která provedla úpravu kalu, před předáním upraveného kalu k využití na zemědělské půdě, je povinna vypracovat Program a předložit jej ke schválení ÚKZÚZ.
Osoba, která provedla úpravu kalu, je povinna předat upravený kal osobě, která je v Programu uvedena a bude tento upravený kal používat – zemědělský závod.
Případně může být upravený kal předán do zařízení ke skladování kalů.
Požadavky na skladování a nebo dočasné uložení upraveného kalu jsou stanovené v prováděcí vyhlášce.

## Slide 36: Program použití upravených kalů
Náležitosti Programu jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Program použití upravených kalů
  technologie úpravy kalu a celkové množství kalů, na které se vztahuje program
  hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů
  zařazení kalu do osevního postupu
  pozemky určené k použití kalu a jejich vyhodnocení z hlediska rizikových prvků
  popis uložení nebo skladování kalu
  návrh monitoringu a plán odběru vzorků kalu a půdy
  opatření na ochranu zdraví při práci s kaly.
Evidenční listy kalu – vyhodnocení kalů z hlediska obsahu živin, rizikových prvků a rizikových látek a mikrobiologických ukazatelů.

## Slide 37: Použití upravených kalů na zemědělské půdě
Upravený kal smí na zemědělské půdě použít pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která tuto půdu užívá.
Použití upravených kalů je dle zákona o odpadech zakázáno
Na zemědělské půdě v CHKO, OPVZ, OPLZ a na zamokřených a zaplavovaných půdách.
Na travních porostech v průběhu vegetačního období až do poslední seče. V intenzivních ovocných výsadbách.
Na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím.
V průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu na krmení.
Pokud obsah vybraných rizikových látek překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcí vyhlášce
Na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce pod pH 5,6.
Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivní hodnoty podle zákona o ochraně ZPF (dle vyhlášky č. 153/2016 Sb.).
Jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou.

## Slide 38: Použití upravených kalů na zemědělské půdě – podkladová vrstva v LPIS
Vhodnost DPB pro aplikaci upravených kalů – kritérium pH ≥ 5,6 a přístupný fosfor ≤ 100 mg/kg. Na DPB označené žlutou barvou je možno potencionálně kaly vyvážet. Šedě barva naopak znázorňuje DPB , které uvedenou podmínku nesplňují a vývoz kalů na ně uplatnit nelze. Aplikace podléhá schválení ze strany ÚKZÚZ a může být zamítnuta z jiných důvodů, než je obsah fosforu nebo pH.

## Slide 39: Soustřeďování upravených kalů
  Podmínky pro soustřeďování upravených kalů
  Upravený kal se sušinou 4–17 %: speciální nádoby, kontejnery, jímky, nádrže
  Upravený kal s min. sušinou 18 %
    vodohospodářsky zabezpečená plocha
    odděleně, označené
    max. výška 3 m
    hromady od sebe vzdálené 1 m
    umístění schváleno v havarijním plánu
    zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob
    min. vzdálenost od bytové zástavby 300 m
  Použití nebo umístění upraveného kalů na zemědělskou půdu
    do 8 měsíců od jejich výstupu z technologie úpravy
    pokud je tato lhůta překročena – nové rozbory na mikrobiologická kritéria

## Slide 40: Upravené kaly – umístění na zemědělské půdě
  Umístění kalu na DPB před aplikací lze max. 30 dní
  Podmínky umístění na DPB:
    min. sušina kalu 18 %
    umístění v souladu s Programem použití kalů
    umístění na místech vhodných dle NV č. 262/2012 Sb.
    svažitost pozemku do 5°
    min. vzdálenost 50 m od povrchových vod
    min. vzdálenost 100 m od zdrojů pitné vody
    min. vzdálenost 300 m od bytové zástavby
    označení hromady
    místa uložení zpracována do Havarijního plánu

## Slide 41: Upravené kaly – používání na zemědělské půdě
Upravené kaly musí být do 48 hodin od rozprostření na pozemku zapraveny do půdy.
Nesmí se použít více než 5 t sušiny/hektar z. p., toto množství může být zvýšeno až na 10 t/ha, pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků.
Dávka kalu je na pozemek aplikována v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek.
po dobu 3 let následujících po použití upravených kalů nesmí být na dotčených pozemcích použity žádné další kaly (platí pro celý DPB!).
Minimální obsah sušiny kalu pro přímé použití musí být 4 %.
Dávka N dodaného v upravených kalech nepřekročí limit stanovený pro plodinu podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

## Slide 42: Upravené kaly – další povinnosti (zákon o hnojivech, vyhláška č. 377/2013 Sb.)
Zemědělci jsou povinni vést evidenci o upravených kalech použitých na zemědělské půdě (evidence hnojení), a to v přepočtu na 100% sušinu použitého kalu.
Zemědělci, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ÚKZÚZ hlášení nejpozději 14 dnů před jejich použitím.

## Slide 43: Používání sedimentů na zemědělské půdě
Lze použít na
  orné půdě nebo
  TTP při obnově (1x za 5let)
Souhlas s použitím sedimentu na ZPF (dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb.) – odbor ŽP na ORP
limity rizikových prvků a látek v sedimentu (protokol o výsledcích analýz vzorků sedimentu odebraných před a po jeho vytěžení a průvodní list odběru vzorků sedimentu)
limity indikátorových mikroorganismů (pouze pokud si vyžádá ŽP)
limity rizikových prvků a látek v půdě (protokol o výsledcích analýz vzorků půd a průvodní list odběru vzorků půdy – neprovádí se, pokud nejsou nepřekročeny obsahy rizikových prvků a látek v sedimentu)

## Slide 44: Používání sedimentů na zemědělské půdě
Souhlas s použitím sedimentu na ZPF (dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb.) – odbor ŽP na ORP
identifikace DPB
souhlas vlastníka/uživatele pozemku
údaje o původu sedimentu
údaje o umístění mezideponie
předpokládané datum použití sedimentu
Souhlas s použitím sedimentu na ZPF musí být uchováván zemědělcem pro potřeby odborného dozoru (ÚKZÚZ) po dobu 7 let od použití sedimentů.

## Slide 45: Používání sedimentů na zemědělské půdě
Hlavní podmínky pro používání sedimentů na zemědělské půdě (vyhláška č. 257/2009 Sb.):
Dodržení koncentrací rizikových prvků (látek) v sedimentech a v půdě.
Maximální dávka sedimentu 300–750 t sušiny na 1 ha (podle textury půdy a sedimentu) při výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm.
Zapravení do půdy do 10 dnů od jejich rozprostření.
Časový odstup od posledního použití sedimentu – nad 10 let.
Časový odstup od posledního použití upraveného kalu – nad 1 rok.

## Slide 46: Používání sedimentů na zemědělské půdě
Oznámení o použití sedimentu na OŽP ORP – 14 dní před použitím.
Oznámení o použití sedimentu na ÚKZÚZ 14 dní před použitím.
Evidence o použití sedimentu – evidenční list (kontroluje ÚKZÚZ).